Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кумертауский филиал

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий (КФ)

Фонд

оценочных средств

по дисциплине

«Б1. Д.В.Э.3.1 Энергоснабжение предприятий»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

(код и наименование направления подготовки)

Энергообеспечение предприятий

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Кумертау

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиля «Энергообеспечение предприятий», по дисциплине «Б1. Д.В.Э.3.1 Энергоснабжение предприятий»

Составитель _______________ В.И. Андросов

«    » _____________ 2023 г.

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры электроснабжение промышленных предприятий протокол № 1 от «29»_августа 2023 г.

Зав. кафедрой электроснабжения промышленных предприятий _____________ А.В. Бондарев

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине «Энергообеспечение предприятий»

# Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК*-4: Способен обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины | ПК*-4-В-1 Выполняет проверку работоспособности и настройку энергетического оборудования ПК*-4-В-2 Демонстрирует правила пользования техническими средствами для измерения и контроля основных параметров технологического процесса ПК*-4-В-3 Применяет математический аппарат для обработки результатов измерения, контроля и диагностики основных параметров устройств, входящих в систему электроснабжения ПК*-4-В-4 Применяет методы и средства испытаний для оценки электромагнитной обстановки на объекте ПК*-4-В-5 Демонстрирует навыки эксплуатации и монтажа электротехнического оборудования | Знать: методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики энергетического и электротехнического оборудования. Уметь: применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики энергетического и электротехнического оборудования. Владеть: навыками эксплуатационных испытаний и диагностики энергетического и электротехнического оборудования. | Блок A – Тесты Блок B – Задания к практическим занятиям |

# Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

## Блок А - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «знать»

Оценивается тестированием по лекционному материалу, с помощью фонда тестовых заданий.

Фонд тестовых заданий дисциплины «Энергоснабжение предприятий» /сост. В.И. Андросов - Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2023 – 44 с.

Пример теста

Выберите один правильный ответ:

1.1	Выделить уравнение подобия для теплоотдачи к любой жидкости при вынужденной конвекции

А)	Nu=cGrmPrn

Б)	Nu=cRemPrn

В)	Nu=cGrm

Г)	Nu=cRem

1.2	Как определяется влажность топлива по рабочей массе?

А)	па массе испарившейся влаги во время сушки топлива при t=100-105oC

Б)	по массе испарившейся влаги при прокаливании топлива до t=400oC

В)	по массе испарившейся влаги во время сушки топлива при t=100oC,а затем при дополнительном прокаливании с целью удаления гидратной влаги

1.3	Определить избыточное давление в барокамере в барах, если: ра=1200 мм рт.ст.; В=990 мбар.

А)	2,59

Б)	0,99

В)	0,61

Г)	1,61

1.4	Определить теплоемкость µсргаза, если µсv=25,7 кДж/(кмоль*К).

А)	27,9

Б)	23,7

В)	34,0

Г)	17,4

1.5	Какая из величин является функцией процесса?

А)	Энтальпия

Б)	Энтропия

В)	Теплота

Г)	Давление

1.6	Сравнить циклы Карно по термическому КПД.

А)	ηtA> ηtB

Б)	ηtA= ηtB

В)	ηtA< ηtB

1.7	Выделить уравнение теплового баланса теплообменного аппарата!

А)	Q = kF∆tср

Б)	Q = ɛFc0[(Tc/100)4-(Tж/100)4]

В)	Q = m1cp1(t1’-t1”) η= m2cp2(t2’’-t2’)

Г)	Q = αF∆t

1.8	Каково назначение багерного насоса на тепловой электростанции?

А)	Подача питательной воды в котел

Б)	Перекачивание шлакозоловой пульпы

В)	Перекачивание мазута для котлов, работающих на жидких топливах

1.9	Которое из давлений является избыточным при pa>B?

А)	p1

Б)	p2

В)	p3

Г)	p4

1.10	Чему равен показатель политропы в изохорном процессе?

А)	0

Б)	1

В)	k

Г)	∞

1.11	Какова скорость истечения воздуха из сопла, если: p1=10 и p2=1 бар?

А)	с>скр

Б)	с=скр

В)	с<скр

## Блок В - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «уметь»

Методические рекомендации для проведения практических занятий по дисциплине «Энергоснабжение предприятий» / В.И. Андросов; – Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2023. – 66 с.

## Блок С - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «владеть»

## Блок D - Оценочные средства, используемые в рамках промежуточного контроля знаний, проводимого в форме зачета.

Вопросы к зачету

- Классификация систем теплоснабжения

- Централизованное теплоснабжение, его процесс и группы теплоснабжения

- Достоинства и недостатки воды как теплоносителя

- Достоинства и недостатки пара как теплоносителя

- Категории потребления тепла

- Параметры теплоносителей

- Сезонная и круглогодичная нагрузка систем энергоснабжения

- Системы горячего водоснабжения (ГВС)

- Расчет годового отпуска тепла. График продолжительности теплонагрузки

- Водяные системы теплоснабжения

- Источники теплоснабжения

- Водоподготовка

- Котельные установки и их классификация

- Котельные установки и их оборудование

- Технологическая схема котельной установки

- Принципиальная схема водогрейной котельной

- Принципиальная схема паровой котельной

- Расчетная тепловая нагрузка котельной

- Тепловые сети

- Схемы котлоагрегатов

- Классификация воды по назначению

- Схемы циркуляции воды в котлах

- Системы хладоснабжения

- Способы прокладки трубопроводов тепловых сетей

- Компенсация температурных деформаций трубопроводов

- С какой целью строятся пьезометрические графики

- Оборудование тепловых пунктов

- Производственные и отопительные котельные

- Понятие гидравлического удара

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оценивание выполнения тестов

Оценка результата тестирования выполняется с помощью автоматизированной программы «АИИСТ».

Оценивание выполнения практических заданий

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; | Задание решено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом. |
| Хорошо |  | Задание решено с помощью преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. |
| Удовлетворительно |  | Задание решено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено. |

Оценивание ответа на зачете

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи | Обучающийся прочно усвоил предусмотренный программный материал; правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых дисциплин. |
| Незачтено |  | Обучающийся не справился полностью с одним из вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. |

# Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания тестирования

Тестирование проводится среди обучающихся очной формы обучения в период рубежного контроля.

Тестирование проводится с помощью автоматизированной программы «АИИСТ» (ссылка на доступ к системе: https://aist.osu.ru)

Каждый вариант тестовых заданий включает 30 вопросов. Время на тестирование и оценка результата выполняется с помощью автоматизированной программы «АИИСТ».

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при выполнении практических занятий

На практическом занятии обучающиеся под руководством преподавателя изучают методики расчетов и решают практические задачи. При выполнении работ обучающийся должен самостоятельно изучить методические рекомендации по проведению конкретной работы; выполнить соответствующие расчеты; пользоваться справочной и технической литературой; подготовить ответы на контрольные вопросы. Преподаватель оценивает активность студента при решении задач, правильность и полноту выполненного задания. Активность студентов на практических занятиях, качество выполнения заданий на практических занятиях учитывается преподавателем в ходе промежуточной аттестации. Практическое занятие выполняется в письменной форме и представляет собой отчет по практическим занятиям. Текстовый и графический материал отчета должен быть выполнен в соответствии с требованиями стандарта к оформлению студенческих работ. Практическое занятие оценивается по бинарной шкале.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при зачете

Зачет проводится по расписанию зачетной недели по зачетным билетам в устном виде. На ответ обучающемуся отводится 20 минут с подготовкой. Преподаватель имеет право задавать дополнительные уточняющие вопросы, если обучающийся недостаточно полно осветил тематику вопроса. Проверка ответов и объявление результатов производится в день зачета. Зачет оценивается по бинарной шкале.

Результаты промежуточной аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку обучающегося. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по учебному графику, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.